# Тестовые задания по технологии (деревообработка), 6–7-е классы

|  | Вопрос | Ответ № 1 | Ответ № 2 | Ответ № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профессии рабочих обрабатывающие древесину? | 1.Плотник 2.Сборщик мебели 3.Слесарь 4.Лакировщик 5.Бондарь | 1.Столяр 2.Сборщик мебели 3.Плотик 4.Бондарь 5.Лакировщик | 1.Лакировщик 2.Сборщик мебели 3.Слесарь 4.Лакировщик 5.Бондарь |
| 2 | Что определяют по этой формуле: | Объём бревна | Диаметр бревна | Длину бревна |
| 3 | Пиломатериалы | 1.Брусок 2.Брус двухкантный 3.Брус четырёхкантный 4.Доски обрезные 5.Доски не обрезные 6.Пластина 7.Четвертина 8.Горбыль | 1.Четвертина 2.Брус двухкантный 3.Доски обрезные 4.Брус четырёхкантный 5.Доски не обрезные 6.Пластина 7.Брус 8.Горбыль | 1.Брус четырёхкантный 2.Брус двухкантный 3.Бруски 4.Доски обрезные 5.Доски не обрезные 6.Пластина 7.Четвертина 8.Горбыль |
| 4 | Физические свойства древесины | 1.Плотность 2.Влажность 3.Цвет 4.Запах | 1.Влажность 2.Прочность 3.Цвет 4.Запах | 1.Плотность 2.Твёрдость 3.Цвет 4.Запах |
| 5 | Задачи лесхозов | 1.Сбор лекарственных трав, грибов, орехов 2.Вырубка лесов 3.Охраняют лес от пожаров | 1.Охраняют лес от пожаров 2.Заготовка древесины 3.Охрана леса от пожара | 1.Сбор лекарственных трав, грибов, орехов, семян. 2.Заготовка древесины и посадка молодых саженцев 3.Охраняют лес от пожаров |
| 6 | Что определяют по этой формуле: | Плотность | Влажность | Прочность |
| 7 | Строение древесины | 1.Сердцевина 2.Сердевинные лучи 3.Ядро 4.Годичные кольца 5.Лубяной слой 6.Камбий 7.Кора | 1.Ядро 2.Сердцевинные лучи 3.Сердцевина 4.Годичные кольца 5.Камбий 6.Лубяной слой 7.Кора | 1.Сердцевина 2.Сердцевинные лучи 3.Ядро 4.Годичные кольца 5.Камбий 6.Лубяной слой 7.Кора |
| 8 | Стамески для токарных работ | 1.Желобочная полу- круглая выпуклая 2.Плоская косая 3.Желобочная полукруглая вогнутая | 1.Желобочная полукруглая вогнутая 2.Плоская косая 3.Желобочная полукруглая выпуклая | 1.Желобочная полукруглая выпуклая 2.Желобочная полукруглая вогнутая 3.Плоская косая |

| 9 | Правильная заточка стамески | 1. | 2. | 3. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Шпиндельные насадки для токарного станка по дереву | 1.Трезубец 2.Планшайба 3.Патрон | 1.Планшайба 2.Трезубец 3.Патрон | 1.Патрон 2.Планшайба 3.Трезубец |
| 11 | Основные разрезы ствола | 1.Тангециальный 2.Радиальный 3.Торцовый | 1.Торцовый 2.Радиальный 3.Тангециальный | 1.Радиальный 2.Торцовый 3.Тангециальный |
| 12 | Окрашивание изделий из древесины | 1.Местная шпаклёвка 2.Грунт 3.Сплошная шпаклёвка 4.Краска | 1.Сплошная шпаклёвка 2. Краска 3.Местная шпаклёвка 4. Грунт | 1.Краска 2.Сплошная шпаклёвка 3.Грунт 4.Местная шпаклёвка |
| 13 | Токарный станок по дереву | 1.Основание 2.Электродвигатель 3.Ограждение ременной передачи 4.Станина 5.Кнопочная станция 6.Светильник 7.Передняя бабка 8.Шпиндель 9.Подручник 10.Задняя бабка 11.Защитный экран | 1.Основание 2.Электродвигатель 3.Станина 4.Ограждение ременной передачи 5.Кнопочная станция 6.Светильник 7.Передняя бабка 8.Шпиндель 9.Подручник 10.Задняя бабка 11.Защитный экран | 1.Основание 2.Станина 3.Электродвигатель 4.Ограждение ременной передачи 5.Кнопочная станция 6.Светильник 7.Передняя бабка 8.Шпиндель 9.Подручник 10.Задняя бабка 11.Защитный экран |
| 14 | Механические свойства древесины | 1.Твёрдость 2.Плотность 3.Упругость | 1.Влажность 2.Прочность 3.Упругость | 1.Твёрдость 2.Прочность 3.Упругость |
| 15 | Наименование детали | 1. Цилиндрическая 2.Фасонная 3.Коническая 4.Шаровидная | 1. Шаровидная 2. Фасонная 3. Коническая 4. Цилиндрическая | 1.Фасонная 2.Коническая 3.Цилиндрическая 4.Шаровидная |
| 16 | Что определяют по этой формуле: | Влажность | Твёрдость | Упругость |

| 17 | Виды пил | 1.Продольное пиление 2.Поперечное пиление 3.Смешанное пиление | 1.Поперечное пиление 2.Продольное пиление 3.Смешанное пиление | 1.Смешанное пиление 2.Поперечное пиление 3.Продольное пиление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Лиственная порода деревьев | 1.Берёза 2.Клён 3.Лиственница 4.Дуб 5.Осина | 1.Берёза 2.Клён 3.Сосна 4.Дуб 5.Осина | 1.Берёза 2.Клён 3.Ольха 4.Дуб 5.Осина |
| 19 | Шурупы с различными головками | 1.Потайная 2.Полукруглая 3.Полупотайная | 1.Полупотайная 2.Потайная 3.полукруглая | 1.Полукруглая 2.Потайная 3.Полупотайная |
| 20 | Части растущего дерева | 1.Крона 2.Ствол 3.Ветки 4.Корень | 1.Крона 2.Дубина 3.Ветки 4.Корень | 1.Крона 2.Ствол 3.Палки 4.Корень |
| 21 | Столярный инструмент | 1.Зубило 2.Топор 3.Ножовка 4.Коловорот 5.Пассатижи 6.Фуганок | 1.Долото 2.Топор 3.Ножовка 4.Коловорот 5.Клещи 6.Рубанок | 1.Долото 2.Топор 3.Ножницы 4.Коловорот 5.Клещи 6.Рубанок |
| 22 | Приспособления для пиления древесины | 1.Стусло 2.Колено 3.Тиски | 1.Упор 2.Тиски 3.Колено | 1.Стусло 2.Упор 3.Тиски |
| 23 | Способы соединения деталей | 1.Клей 2.Гвозди 3.Шурупы 4.Краска | 1.Клей 2.Краска 3.Шкант 4.Шуруп | 1.Клей 2.Гвозди 3.Шкант 4.Шуруп |
| 24 | Линии чертежа | Сплошная толстая Штриховая Сплошная тонкая Сплошная кривая Штрихпунктирная | Сплошная кривая Волнистая Сплошная тонкая Штриховая Штрихпунктирная | Штрихпунктирная Сплошная тонкая Сплошная толстая Волнистая Штриховая |
| 25 | Хвойная порода деревьев | 1.Сосна 2.Пихта 3.Ёлка 4.Лиственница 5.Ель 6.Кедр | 1.Сосна 2.Пихта 3.Ёлка 4.Липа 5.Ель 6.Кедр | 1.Сосна 2.Пихта 3.Ёлка 4.Осина 5.Ель 6.Кедр |
| 26 | Сушка пиломатериалов | 1. Естественная 2.Искуственная | 1.Мокрая 2.Естественная | 1. Сухая 2.Искуственная |

| 27 | Поперечная распиловка | 1.Хлыст 2.Чураки 3.Бревно 4.Кряж | 1.Хлыст 2.Кряж 3.Бревно 4.Чураки | 1.Бревно 2.Кряж 3.Хлыст 4.Чураки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Чертёж детали | Главный вид 2.Вид снаружи 3.Вид сбоку | 1.Главный вид 2.Вид сбоку 3.Вид сверху | 1.Главный вид 2. Вид изнутри 3.Вид сверху |
| 29 | Инструмент для разметки по дереву | 1.Линейка 2.Рейсмус 3.Столярный угольник 4.Отвес 5.Уровень 6.Водяной уровень 7.Карандаш | 1.Линейка 2.Кернер 3.Столярный угольник 4.Отвес 5.Уровень 6.Водяной уровень 7.Карандаш | 1.Линейка 2.Кернер 3.Слесарный угольник 4.Отвес 5.Уровень 6.Водяной уровень 7.Карандаш |
| 30 | Художественная обработка древесины | 1.Орнаментное изображение 2.Инструктированный рисунок 3.Узорчатый рисунок из металлических жилок 4.Блочная мозаика 5.Украшение домов резьбой 6.Художественная резьба посуды 7.Геометрическая резьба 8.Выжигание по дереву | 1.Орнаментное изображение 2.Инструктированный рисунок 3.Художественные изделия из проволоки 4.Чеканка на резиновой прокладке 5.Украшение домов резьбой 6.Художественная резьба посуды 7.Геометрическая резьба 8.Выжигание по дереву | 1.Орнаментное изображение 2.Инструктированный рисунок 3.Художественные изделия из проволоки 4.Блочная мозаика 5.Украшение домов резьбой 6.Художественная резьба посуды 7.Геометрическая резьба 8.Выжигание по дереву |

Бланк ответов. Ф.И. учащегося…………………………………………….Класс

| № вопроса | ответ | № вопроса | ответ | № вопроса | ответ | № вопроса | ответ | № вопроса | ответ | № вопроса | ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6 |  | 11 |  | 16 |  | 21 |  | 26 |  |
| 2 |  | 7 |  | 12 |  | 17 |  | 22 |  | 27 |  |
| 3 |  | 8 |  | 13 |  | 18 |  | 23 |  | 28 |  |
| 4 |  | 9 |  | 14 |  | 19 |  | 24 |  | 29 |  |
| 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  |